## Slide 1
Rekonstrukcja sygnału EKG
z sejsmokardiografii i żyrokardiografii
Porównanie architektur głębokiego uczenia (BiLSTM+Transformer, TCN, UNet1D)
Autor: Hubert Kozierkiewicz Przedmiot: Informatyka medyczna Uczelnia: AGH WIEiT, Kraków 2026
5 konfiguracji modeli 1024 próbki okno (4 s @ 256 Hz) r=0,838 najlepszy wynik (PCA, CP-27)
SCG/GCG
EKG
HRV
Deep Learning
Cross-subject

## Slide 2
Cel i zakres projektu
01
Rekonstrukcja EKG bez elektrod
Synteza przebiegu EKG z sygnałów mechanicznych (SCG/GCG) mierzonych akcelerometrem i żyroskopem.
02
Trening cross-subject (globalny)
Model trenowany na wielu pacjentach, ewaluowany na osobach niewidzianych podczas treningu (podział 80/20).
03
Porównanie 5 konfiguracji
BiLSTM+Transformer (v1, v2, PCA), TCN i UNet1D — każdy z dedykowanym potokiem sygnałowym.
04
Ocena HRV
Wyznaczenie indeksów HR, SDNN, RMSSD, LF/HF ze zrekonstruowanego EKG; porównanie z ground truth.

## Slide 3
Dane i konfiguracja eksperymentu
ZBIORY DANYCH
IEEE DataPort
Populacja: 29 zdrowych ochotników Próbkowanie: 800 → 256 Hz Kanały: SCG XYZ + GCG XYZ + EKG
Zenodo VHD
Populacja: >100 pacjentów z VHD Próbkowanie: 256 Hz Kanały: SCG XYZ + GCG XYZ + EKG
Podział: 80% trening / 20% walidacja (seed=42, poziom rekordów)
KONFIGURACJA
1024
próbki
okno wejściowe (SEQ_LEN)
4 s
@ 256 Hz
długość okna w czasie
1024
próbki
długość rekonstrukcji (seq2seq)
6
rekordów
walidacja końcowa (niewidziane)
Zadanie: regresja seq2seq [B, 1024, C] → [B, 1024, 1] (amplituda EKG per próbka)

## Slide 4
5 konfiguracji model–potok
Model
Pipeline
Param.
Wejście (C)
Kluczowa cecha
BiLSTM+Transformer v1
kaisti
2,05 mln
SCG + GCG (1+1)
PE inicjalizowane losowo
BiLSTM+Transformer v2
kaisti
2,05 mln
SCG + GCG (1+1)
PE inicjalizowane sinusoidalnie ★
BiLSTM+Transformer PCA
pca
2,05 mln
PC1(SCG) + PC1(GCG)
Selekcja osi przez PCA
TCN
wavelet
284 tys.
SCG (1 oś SNR)
Dilated causal conv (przyczynowe)
UNet1D
subband
840 tys.
SCG+GCG × 3 pasma=6
Skip connections, subband
★ Najlepszy wynik średni | Potoki: kaisti = SNR-based axis + Butterworth | pca = PCA axis | wavelet = denoising | subband = 3 pasma częst.

## Slide 5
Najlepszy model: BiLSTM+Transformer v2 + kaisti
ARCHITEKTURA
SCG [B,1024,1] + GCG [B,1024,1]
↓ BiLSTM × 2 (hidden=128/dir) — osobne gałęzie SCG / GCG
↓ Concat → [B, 1024, 512] → Linear 512→128
↓ Positional Embedding (learnable, max_len=2000)
★ v2: inicjalizacja sinusoidalna (v1: losowa)
↓ Transformer Encoder: 4 warstwy · 8 głowic atencji · FF=512
↓ MLP Decoder: 128 → 64 → 1 (amplituda EKG per próbka)
→ EKG [B, 1024, 1]
STATYSTYKI TRENINGU
Parametry: 2 052 673 Wejście: 2 kanały (SCG + GCG), [B, 1024, 2] Loss: MSE + 0,1×korelacja (1 − r) Trening: Adam, lr=1e-4, batch=32
POTOK KAISTI
1. Wybór osi: SNR-based (P2P/MAD) spośród SCG_X/Y/Z i GCG_X/Y/Z
2. Butterworth 3°: 0,5–20 Hz (SCG/GCG) / 0,5–40 Hz (EKG)
3. Detekcja artefaktów: epoki 10 s, odrzucenie jeśli moc FFT > 125% mediany
4. Normalizacja Z-score (per okno)
5. Segmentacja: okna 1024 pkt bez nakładania
WYNIKI MODELU (6 rekordów walidacyjnych)
0.372
± 0.222
mean Pearson r
9.3
bpm
HR MAE
0.651
IEEE
max r (sub_26)

## Slide 6
Zestawienie wyników — wszystkie modele
Srednia korelacja Pearsona r
BiLSTM v2 ★
0.372
BiLSTM v1
0.363
TCN
0.322
BiLSTM PCA
0.299
UNet1D
0.261
Model
mean r ± σ
HR
SDNN
RMSSD
BiLSTM+T. v2 ★
0,372 ± 0,222
9,3
173,6
236,4
BiLSTM+T. v1
0,363 ± 0,172
8,6
144,1
213,6
TCN
0,322 ± 0,241
12,4
240,2
349,7
BiLSTM PCA
0,299 ± 0,323
10,6
218,2
331,7
UNet1D
0,261 ± 0,219
10,5
122,4
181,7
HR/SDNN/RMSSD — MAE w bpm/ms/ms | ★ Najlepszy wynik sredni na 6 rekordach walidacyjnych (niewidzianych)

## Slide 7
Wyniki per rekord — korelacja Pearsona r
Rekord
Zbiór
v1
v2 ★
PCA
TCN
UNet1D
Najlepszy
CP-27
Zenodo
0,501
0,106
0,838
0,315
0,113
PCA (MAX)
CP-50
Zenodo
0,287
0,184
0,126
0,096
0,175
v1
UP-28
Zenodo
0,279
0,398
0,197
0,334
0,108
v2
sub_19
IEEE
0,482
0,604
0,217
0,502
0,522
v2
sub_22
IEEE
0,094
0,289
-0,083
0,020
0,050
(*) slabe
sub_26
IEEE
0,535
0,651
0,498
0,663
0,359
TCN / v2
Kolory: zielony r >= 0,6 | zolty 0,45-0,6 | czerwony r < 0,10 | (*) sub_22 i CP-50 problematyczne dla wszystkich modeli

## Slide 8
Omówienie wyników
BiLSTM v2 > v1 — inicjalizacja PE
Różnica: sinusoidalna vs. losowa init positional embedding. v2 osiąga r=0,372 vs. r=0,363. PE losowe sprzyja zapamiętywaniu pozycji fazowych pacjentów treningowych.
PCA: najwyższy potencjał, niska stabilność
r=0,838 na CP-27 — najlepszy wynik spośród wszystkich modeli. Ale σ=0,323 (największa wariancja) i r=−0,083 na sub_22. Selekcja PCA jest wrażliwa na jakość nagrania.
sub_22 i CP-50 — problematyczne rekordy
Żaden model nie przekracza r=0,289 na sub_22. CP-50: HR_diff>34 bpm dla wszystkich. Prawdopodobna przyczyna: artefakty ruchowe lub niestandardowe ułożenie czujnika.
Kompromis: dokładność vs. stabilność HRV
BiLSTM v1 ma niższy HR MAE (8,6 vs. 9,3 bpm) i SDNN MAE (144 vs. 174 ms) niż v2. UNet1D osiąga najniższe błędy SDNN/RMSSD mimo niższego r — dobrze odtwarza rytm.

## Slide 9
Wnioski
1
Rekonstrukcja EKG z SCG+GCG jest możliwa cross-subject. Najlepszy model: r=0,372 (v2), max r=0,651 (sub_26) i r=0,838 (PCA na CP-27).
2
Inicjalizacja PE (sinusoidalna vs. losowa) ma mierzalny wpływ — v2 nieznacznie wyprzedza v1 i częściowo potwierdza hipotezę o zapamiętywaniu faz.
3
Wariant PCA ma najwyższy potencjał przy korzystnym sygnale, ale wymaga mechanizmu fallback — niska stabilność (σ=0,323) dyskwalifikuje go jako jedyne rozwiązanie.
4
Błędy HRV akceptowalne dla wellness/sport (HR MAE ~9 bpm, SDNN MAE ~20–40 ms na dobrych rekordach). Niewystarczające dla diagnostyki klinicznej.
5
Kierunki dalszego rozwoju: kalibracja osobnicza (fine-tuning na krótkim EKG), więcej danych VHD, poprawa pipeline PCA, augmentacja danych.